# Требования к оригинал-макетам

Файлы оригинал-макетов должны соответствовать ниже перечисленным техническим требованиям:

Компьютерная платформа и программное обеспечение.

1. ОМ должен быть представлен в одном из следующих форматов:

Adobe Illustrator 8-12, Corel DRAW 9-13

Текстовая информация.

2. Все шрифты в макете должны быть переведены в кривые. При переводе шрифтов в кривые не должно возникать самопересечения полученной кривой, т.к. в этом случае область самопересечения становиться прозрачной. Допускается и приветствуется приложить файлы гарнитур для коррекции опечаток или изменения текстовых блоков тем же шрифтом. Наличие в рабочем файле Заказа шрифтов, не переведенных в кривые, может повлечь за собой приостановку выполнения Заказа до получения от Заказчика версии ОМ без шрифтов или файлов шрифтовых гарнитур.

3. Минимальный размер кегля для текста, набранного рубленой гарнитурой темным цветом составляет 6 pt, вывороткой 8 pt. Минимальный размер кегля для текста, набранного гарнитурой с засечками темным цветом, составляет 7 pt, вывороткой 9 pt. Минимальный размер кегля для текста, набранного художественной гарнитурой темным цветом составляет 9-10 pt, вывороткой - 11-12 pt.

Штрих

4. Минимальная толщина линий темным цветом - 0,2 мм, вывороткой - 0,4 мм.

5. Минимальный диаметр отдельно стоящей точки темным цветом - 0,3 мм, вывороткой - 0,5 мм.

6. Число узлов в кривой не должно превышать 1024.

7. В случае использования функции Overprint Fill или Overprint Outline необходимо задавать эти параметры вручную в каждом месте их использования на каждой раскладке. В случае совмещения (соприкосновения) двух цветов обязательно должен быть отрисован треппинг (более светлая краска должна заходить под тёмную не менее чем на 0.3 мм)

8. Не допускается наличие в предоставляемом файле блендов, контуров, встроенных заливок, текстур CorelDraw, битмапов, PS Fills (в случае использования таковых необходимо перед выводом перевести их в кривые), масштабирование outline в CorelDraw (опция Scale with Image в окне Outline) должно быть отключено, параметр Stretch должен быть 100.

Цветность

9. Цвета для штриховой печати подбираются по международному цветовому стандарту PANTONE Matching System (PMS), по вееру PANTONE Color Selector/Film (допускается Color Formula Guide для мелованных (coated) бумаг). Заказ должен содержать перечень цветов по PANTONE. Внимание: поскольку экранный цвет не отражает реальный, подбирать цвета следует по вееру PANTONE!

Геометрические размеры.

Длина раппорта составляет 380 мм. Расстояние от запечатываемой области от края скотча – 4 мм с обеих сторон.